## Slide 1: LEG-N-GES : Impact de l'introduction des légumineuses dans les systèmes de culture sur les émissions de protoxyde d'azote
Grégory VERICEL
ARVALIS Institut du végétal

## Slide 2: Introduction et contexte du projet
L’agriculture est la 1ère activité contributrice aux émissions de N2O
La limitation des émissions de N2O  importance capitale dans la lutte contre le changement climatique et dans la viabilité de certaines filières de production.
Rapport CITEPA format SECTEN - 2015

## Slide 3: Introduction et contexte du projet
Flux N et émissions de N2O :
Emissions de N2O liées aux phénomènes de dénitrification et de nitrification
Liens entre flux N et émissions de N2O (avec une certaine variabilité)
Enjeu : Identifier de bonnes pratiques de fertilisation en phase avec les objectifs de réduction des émissions
Importance de la substitution d’une part de l’azote de synthèse par de l’azote symbiotique  Introduction de légumineuses
Le projet LEG-N-GES (2013-2016)
A partir du regroupement de nombreuses données expérimentales :
Estimer les flux d’azote consécutifs à l’introduction des légumineuses pour en déduire la modification des émissions de N2O en conséquence  Orienter les systèmes de culture vers des rotations moins émissives en optimisant l’insertion des légumineuses.

## Slide 4: Insertion de légumineuses dans les rotations et expérimentations étudiées
Plus de 70 expérimentations annuelles
Plus de 10 expérimentations de longue durée
Tous les types d’insertion étudiés
CP 1
CP 2
CP 3
CP 4
CP…
IC1
IC2
IC3
IC4
IC…
La frontière entre les différents types d’insertion est parfois ténue
(exemple : CI semée dans la culture précédente)

## Slide 5: Flux N et émissions de N2O
Calculs GIEC niveau 1
Méthodes d’estimation des flux N dans les essais
Bilan N sol sur la culture suivante
Courbe de réponse N sur la culture suivante
Delta RDD
Mesures directes
Modèles paramétrés sur les mesures
Mesures QN résidus
0.75%
(0.0075 kg N-N2O émis par kg N lixivié)
1%
(0.01 kg N-N2O émis par kg N restitué sous forme de résidus)
1%
(0.01 kg N-N2O émis par kg N apporté)
0.037%
(0.0037 kg N-N2O émis par kg N volatilisé)
0.742%
(0.00742 kg N-N2O émis par kg N produit)
Source : GIEC 2006
Le lien entre les flux N et les émissions est réalisé selon 3 approches :
Facteurs d’émissions GIEC (2006) niveau 1
Estimation via modèles de flux sol-plante : STICS (Brisson et al. 2008), CERES-EGC (Gabrielle et al. 2006)
Mesures directes (chambres statiques ou dynamiques)

## Slide 6: Lixiviation du nitrate et couverts intermédiaires
Les pentes des régressions linéaires sont toutes différentes de 0 au seuil de 5%, et toutes différentes entre elles au seuil de 5 % pour les comparaisons avec les non-légumineuses, et au seuil de 10% pour la comparaison légumineuses-mélanges.
Delta RDD vs QN CI
Tous les types de couverts réduisent les émissions indirectes liées à la lixiviation avec un gradient d’efficacité : NON-LEG ≥ NL+L > LEG
NON-LEG=non-légumineuses, LEG=légumineuses,
NL+L=mélanges des 2 types de couverts.
Données ARVALIS-CREAS - Comité technique FDGEDA 10/CA51-ITB.
Calculs GIEC niveau 1 (2006)
Impact sur les émissions de N2O
Facteur 0.75%

## Slide 7: Lixiviation du nitrate et cultures principales
Essai INRA Toulouse - Plaza-Bonilla et al. 2015
Sans CI
Avec CI
Sans CI
Avec CI
Sans CI
Avec CI
Lixiviation NO3- selon la fréquence de légumineuses
Sorgho-Tournesol-Blé dur
Blé dur-Sorgho-Tournesol
Tournesol-Blé dur-Sorgho
Tournesol-Pois d’hiver-Blé dur
Blé dur-Tournesol-Pois d’hiver
Pois d’hiver-Blé dur-Tournesol
Soja-Pois de printemps-Blé dur
Blé dur-Soja-Pois de printemps
Pois de printemps-Blé dur-Soja
Essai Midi-Pyrénées
Modélisation STICS
(sur 6 ans)
0/3
1/3
2/3
Fréquence légumineuses dans la rotation
La lixiviation ↗ avec la fréquence de légumineuses dans la rotation SANS cultures intermédiaires.
L’introduction de cultures intermédiaires annule cet effet

## Slide 8: Lixiviation du nitrate et cultures principales
Effet bisannuel sur le risque de lixiviation NO3-
Les légumineuses en cultures principales ↗ le risque de lixiviation en année N+1 (sur la base des mesures de RH) mais :
Risque contrôlable par l’insertion de couverts
Effets n+2 (+) semblent se produire (meilleure absorption de N par la culture suivante)
REH = stock d’azote minéral du sol à l’entrée de l’hiver (kg N.ha-1); essais 2007-2011 sur 2 sites Nord France (78 et 02) avec sol nu en interculture
Essais INRA – Terres Innovia - Bellouin et al. 2014
REH après pois ou colza > REH après blé
REH après blé de pois ou de colza < REH après blé de blé

## Slide 9: Restitutions des résidus des couverts intermédiaires
Emissions de N2O suite à la restitution des résidus de CI
La restitution des résidus de CI  supplément d’émission de N2O.
Dépend de la quantité d’azote restituée au sol :
LEG ≥ NL+L > NON-LEG
Calculs GIEC niveau 1 (2006)
NON-LEG=non-légumineuses, LEG=légumineuses, NL+L=mélanges des 2 types de couverts. Données ARVALIS-CREAS- Comité technique FDGEDA 10/CA51-ITB.
Facteur 1%
(0.01 kg N-N2O émis par kg N restitué sous forme de résidus).

## Slide 10: Restitutions des résidus de couverts intermédiaires
Cinétiques de minéralisation des résidus de CI
Quantité N minéralisée provenant des résidus de CI = toujours inférieure à la quantité N apportée par ces résidus, même pour les légumineuses
 Facteur d’émission de ces résidus, calculé comme pour les engrais azotés, surestimé
LEG = légumineuses (18 essais), NL+L = mélanges légumineuses + non-légumineuses (15 essais), NON-LEG = non légumineuses (24 essais)
Calculs réalisés à partir du modèle INRA LIXIM paramétré par des mesures régulières du stock d’azote minéral du sol en sol nu. Essais ARVALIS et ITB

## Slide 11: Restitutions des résidus des cultures principales
Emissions de N2O après culture
Jeuffroy et al. 2013 - Projet CASDAR PCB
1g/ha/j
COLZA
POIS
BLE 0N
COLZA ON
BLE
Mesures N2O chambres statiques
Résultats parfois contradictoires sur les effets de l’insertion de légumineuses sur les émissions liées à la dégradation de résidus de cultures :
  Emissions du même niveau quelle que soit la culture (mesures chambres statiques, INRA Grignon)
  Emissions supérieures pour les résidus de légumineuses (simulations STICS, INRA Auzeville)
Légumineuses associées au colza : Effet peu marqué (ΔE résidus ≈ + 0.3 kg N.ha-1)

## Slide 12: Consommation d’engrais N et couverts intermédiaires
Effet fertilisant N vs QN CI
Effet fertilisant N confirmé pour les couverts à base de légumineuses
Pas d’effet fertilisant N (en moyenne) confirmé pour les couverts de non-légumineuses à court terme
NON-LEG=non-légumineuses, LEG=légumineuses, NL+L=mélanges des 2 types de couverts. Données ARVALIS-CREAS- Comité technique FDGEDA 10/CA51-ITB.

## Slide 13: Consommation d’engrais N et couverts intermédiaires
Introduction de couvert à base de légumineuses  réduction des émissions de N2O suite à une baisse de la fertilisation N de la culture suivante.
Conséquence effet fertilisant N des CI sur les émissions de N2O
Calculs GIEC niveau 1 (2006) + référence Fertilizer Europe
NON-LEG=non-légumineuses, LEG=légumineuses, NL+L=mélanges des 2 types de couverts. Données ARVALIS-CREAS- Comité technique FDGEDA 10/CA51-ITB.
Δ E Engrais
(Facteur 1%)
LEG NL+L NON-LEG
LEG NL+L NON-LEG
LEG NL+L NON-LEG
Δ E Volatilisation
(Facteur 0.037%)
Δ E Amont
(Facteur 0.742%)
-1.5
Emissions (Kg de N-N2O /ha)
0
Emissions (Kg de N-N2O /ha)
Emissions (Kg de N-N2O /ha)
-1.5
0
-0.05
0
0.01

## Slide 14: Consommation d’engrais et cultures principales
Effet fertilisant N des précédents
Conséquence sur les émissions de N20
Légumineuses en cultures principales ↗ fournitures N de la culture suivante
Fertilisation N de la culture suivante doit être réduite de -20 à -60 kg N/ha selon espèces et contextes
Emissions de N2O également réduites
Effet déplafonnement du rendement doit être inclus dans le calcul de bilan GES
BTH = Blé Tendre d’Hiver; CRN = Courbe de réponse du colza à l’azote modélisée selon un formalisme en quadratique-plateau; IC95 = Intervalle de Confiance à 95%
Calculs GIEC niveau 1 (2006) pour un RDT de
30 q/ha
Exemple sur 1 essai colza (Yonne 2009 – PCB)
Effet précédent légumineuses / céréale à paille
13 essais Terres Inovia 2008-2014. CASDAR 7-175_Pois-Colza-Blé et LEG-N-GES
Δ E Engrais, Volatilisation et Amont
Economie

## Slide 15: Consommation d’engrais et cultures principales
Emissions de N2O sous culture
Jeuffroy et al. 2013 - Projet CASDAR PCB
Emissions de N2O en cours de culture principale de légumineuses  inférieures à des non-légumineuses fertilisées.
Mesures N2O chambres statiques
3g/ha/j
avant 1ère fertilisation
pendant période de fertilisation
> 14 j. après dernière fertilisation
BLE
POIS
BLE 0N
COLZA

## Slide 16: Synthèse : impacts des différents modes d’insertion de légumineuses dans la rotation
 |  | Type d’insertion |  | 
 |  | Couvert intermédiaire | Culture principale | Culture associée
Flux N/émissions N2O | ΔE lixiviation | - (vs SN) / + (vs CI NL) | 0 (+ si pas de CI) | ?
 | ΔE résidus | + | 0/+ | +
 | ΔE engrais | - - | - - - | (-)
 | ΔE volatilisation | - - | - - - | (-)
 | ΔE amont | - - | - - - | (-)
Recommandations |  | Couverts avec légumineuses en mélange recommandés dans de nombreuses situations (régularité). Ne pas surestimer les émissions liées à la dégradation des résidus en considérant que la totalité de l’azote organique restitué. | Nécessité de penser un système minimisant les périodes de sol nu pour gérer le risque lixiviation (introduction de couverts dans la rotation). Confirmation de l’impact positif sur la réduction de la consommation d’engrais des cultures de la rotation . | Impact sur la lixiviation lors de la campagne suivante à instruire. Sur le jeu de données étudié (colza), l’économie d’engrais semble restreinte (30 kg N/ha max) mais l’association apporte d’autres bénéfices (gestion désherbage par ex.).

## Slide 17: Conclusions et perspectives
L’introduction de légumineuses influe sur tous les postes d’émissions de N2O et doit donc être évaluée globalement
L’effet global peut être positif (réduction des émissions de N2O) si l’économie d’engrais N est bien valorisée sur la culture suivante et le risque de lixiviation maîtrisé par les pratiques culturales ad hoc (ex. culture intermédiaire en post légumineuses à graines)
L’augmentation des émissions liées à la décomposition des résidus de légumineuses est le plus souvent compensée par la baisse des émissions consécutives à la réduction de l’emploi des engrais minéraux
Intérêt de poursuivre les mesures d’émissions de N2O au champ afin d’élargir la gamme de situations et de mieux comprendre l’effet de différents facteurs de variation (contextes pédoclimatiques, espèces et modes d’insertion)

## Slide 18
Merci pour votre attention

## Slide 19: Journée de restitution des programmes CASDAR lauréats 2012
Innovation et partenariat
Recherche finalisée et innovation
17 janvier 2018 - Paris